## Slide 1
Hệ thống kiểm tra độ mặn nguồn nước thủy lợi kết hợp IoT và điện toán đám mây
Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Phạm Quốc Cường
Giảng viên phản biện: Tiến sĩ Lê Trọng Nhân
Hiện thực:
Võ Hùng Cường – 1410483
Trần Đức Hưng – 1411631
Notes: Mô hình giám sát và thu thập dữ liệu

## Slide 2
Động lực phát triển
Biến đổi khí hậu làm các đại dương ấm lên. Nước biển dâng mở rộng vùng xâm nhập mặn, thu hẹp diện tích vùng nước ngọt.
Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến 20% diện tích đất nông nghiệp và 50% của tất cả các vùng đất được tưới tiêu.[1]
2015, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đã có gần 40.000 ha lúa phải dừng sản xuất do thiếu nước ngọt, 122.000 ha cây trồng bị hạn hán.[2]
[1] “Xâm Nhập Mặn” - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
[2] “Xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (2015 – 2016), hạn hán ở Miền Trung, Tây Nguyên và giải pháp khắc phục” – Tổng cục thủy lợi.

## Slide 3
Động lực phát triển
Bản đồ xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long[1]
Lúa ở miền Tây chết do nước mặn xâm nhập[2]
[1] “Xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (2015 – 2016)” – Tổng cục thủy lợi.
[2] “Miền Tây hạn, mặn nghiêm trọng nhất 100 năm” – VnExpress.

## Slide 4
Động lực phát triển
Một cống chống xâm ngập mặn được xây dựng[1]
[1] “Việt Nam vay Nhật gần 5.000 tỷ đồng xây cống ngăn mặn ở Bến Tre” – DanTri
Để giảm thiểu tác hại của việc xâm nhập mặn, cống chống xâm ngập mặn được xây dựng và lắp đặt.
Công việc đóng mở cống điều tiết nguồn nước là hoàn toàn thủ công.
Là nền tảng của việc phát triển luận văn.

## Slide 5
Mục tiêu cần đạt
Tổng quát: Xây dựng thành công một hệ thống đo độ mặn nguồn nước thủy lợi, lấy IoT làm nền tảng, điện toán đám mây làm cơ sở.
Độ mặn được đo và lưu trữ một cách tự động từ nhiều địa điểm khác nhau (tại khu vực sông, cửa biển, …).
Hoàn thiện Web Server cho phép người dùng theo dõi, giám sát sử dụng dữ liệu độ mặn để thông kê, phân tích.
Hệ thống có khả năng thực hiện yêu cầu của người sử dụng thông qua tin nhắn mạng di động SMS.

## Slide 6
Các mô hình đề xuất
The Cloud
End User
Mạng di động
(GSM, GPRS, 3G,…)
Node cảm biến
Mô hình 1 (Các node rời rạc)

## Slide 7
Các mô hình đề xuất
Ưu điểm:
Hiện thực các node đơn giản, độc lập.
Không phụ thuộc vào khoảng cách vật lý của các node cảm biến. (chỉ cần đặt tại nơi có sóng di động).
Nhược điểm:
Lệ thuộc quá nhiều vào mạng di động (GSM, 3G,...), chi phí duy trì hoạt động cao.
Các node xử lý độc lập, lãng phí lớn tài nguyên thông tin.
Hiện thực trạng thái năng lượng thấp để sử dụng lâu dài trở nên khó khăn.

## Slide 8
Các mô hình đề xuất
The Cloud
End User
Node trung tâm
GateWay
Node cảm biến
Mô hình 2 (Mô hình truyền nhận có GateWay)

## Slide 9
Các mô hình đề xuất
Ưu điểm:
Không lệ thuộc quá nhiều vào mạng di động (GSM, 3G,...). Chỉ tốn chi phí đầu tư ban đầu và bảo trì nếu cần thiết.
Dễ dàng xây dựng mạng liên kết trao đổi thông tin giữa các thiết bị, tận dụng triệt để nguồn tài nguyên thông tin.
Nhược điểm:
Hiện thực hệ thống trở nên khá phức tạp khi các node tăng dần số lượng.
Khoảng cách vật lý giữa các thiết bị là một vấn đề.

## Slide 10
Giải pháp
Mô hình thứ 2 – truyền nhận dữ liệu có GateWay được lựa chọn làm mô hình kiến trúc của hệ thống.
Các giải pháp đưa ra nhằm khắc phục các nhược điểm của mô hình sử dụng đồng thời có thể hiện thực thành công được hệ thống với mục tiêu đề ra.

## Slide 11
Giải pháp
GateWay
Server
User
User
User
Database
Sensor Node
Sensor
Node
HTTP
SMS
Specific API
HTTP
HTTP
Mô hình tổng quát

## Slide 12
Giải pháp - Node
Sensor Node
Salinity Sensor
-Phạm vi đo: 0 to 50 ppt
-Thời gian đáp ứng: full-scale reading trong vòng 10s
-Nhiệt độ hoạt động: 0 – 80oC
-Điện áp đầu vào: 5V
MCU
-ATMega328P (8 bit AVR)
-Điện áp hoạt động: 1.8V – 5V
-Công suất tiêu thụ ở 1MHz, 1.8V, 25 ° C ở các chế độ:
Active: 0.2mA
Sleep Power-down: 0.1μA
ADC
UART
Module LoRa
E32-TTL-100
Điện áp: 2.3V ~ 5.5V DC
Vùng tần số: 410 ~ 441 MHz
Khoảng cách truyền: 3km
(điều kiện thoáng, 20dBm,
Anten gain: 5dBi, …)

## Slide 13
Giải pháp - GateWay
Node trung tâm - GateWay
Sim800
-Sử dụng tập lên AT
-Điện áp hoạt động: 5-18V
-Truyền nhận SMS, sử dụng giao thức HTTP
MCU
Arduino Mega
3 bộ UART hardware
54 Digital I/O Pin
UART
UART
Module LoRa
E32-TTL-100
Điện áp: 2.3V ~ 5.5V DC
Vùng tần số: 410 ~ 441 MHz
Khoảng cách truyền: 3km
(điều kiện thoáng, 20dBm,
Anten gain, 5dBi, …)

## Slide 14
Giải pháp – Server
Format Data – Append time
SERVER
Raw Data
Route
Render
Request
Response
Web user
DATABASE
PASSPORT

## Slide 15
Thiết kế chi tiết - Node
Init
Reset WDT
LoRa Receive Interrupt?
Receive Task
WDT count check?
Send Data
Goto Sleep
Precaution
true
false
true
false
Interrupt (WDT or LoRa)
Loop
Flow Chart

## Slide 16
Thiết kế chi tiết - GateWay
Init
SMS available
Check SMS
Success || Timeout ||
Out of trials?
?
true
true
Loop
Flow Chart
SMS Valid?
SMS Request Task
Goto Sleep
LoRa Receive?
Time out
Success
Out of trials
false
false
Receive Task
false
true

## Slide 17
Thiết kế chi tiết - Server
Goto Sleep
Connect to Database
Mô hình hoạt động
Database connection
Route
Request
Response
Controller
Model
View
Single Thread
Call Back
Single Thread
Controller

## Slide 18
Kết quả hiện thực - Demo
Kết quả:
Hiện thực thành công và hoàn thiện hệ thống với đầy đủ tính năng.
Hạn chế:

## Slide 19
Hướng phát triển trong tương lai
Kết hợp với các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, gió, mưa để nâng cao tuổi thọ pin tại các node cảm biến.
Viết ứng dụng di dộng.
Nâng cao tính bảo mật của hệ thống thông qua nâng cao tính bảo mật khi truyền nhận qua công nghệ LoRa đồng thời xây dựng hệ thống an ninh cho Server.
Kết hợp OS vào GateWay để tốc độ xử lý được cải thiện, tiến trình được quản lý dễ dàng hơn.

## Slide 20
Chân thành cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe